## Slide 1
ラズパイZeroシステムの
SDカードを作成する

## Slide 2
ラズパイ Imagerのダウンロード
https://www.raspberrypi.com/software/

## Slide 3
ラズパイ Imagerのダウンロード
imager-1.9.6.exe をダウンロードして、インストールを実行しますます。

## Slide 4
ラズパイ Imagerのダウンロード
imager-1.9.6.exe をダウンロードして、インストールを実行しますます。

## Slide 5
ラズパイ Imagerのダウンロード
imager-1.9.6.exe をダウンロードして、インストールを実行しますます。

## Slide 6
Raspberry Pi Imagerの実行

## Slide 7
Raspberry Pi Imagerの起動
(1)デバイスを選択します。
今回は、Raspberry Pi 4を選択します。

## Slide 8
Raspberry Pi Imagerの起動
(1)デバイスを選択します。
今回は、Raspberry Pi Zero 2 Wを選択します。

## Slide 9
Raspberry Pi Imagerの起動
(2)OSを選択します。
今回は、Raspberry Pi OS (64-bit)を選択します。

## Slide 10
Raspberry Pi Imagerの起動
(2)OSを選択します。
今回は、Raspberry Pi OS (other)を選択し、

## Slide 11
Raspberry Pi Imagerの起動
(2)OSを選択します。
Raspberry Pi OS Lite(64-bit)を選択します。

## Slide 12
Raspberry Pi Imagerの起動
(3)ストレージを選択します。
USBに刺しているSDカードを選択します。

## Slide 13
Raspberry Pi Imagerの起動
(3)ストレージを選択します。
USBに刺しているSDカードを選択します。

## Slide 14
Raspberry Pi Imagerの起動
(3)ストレージを選択します。
USBに刺しているSDカードを選択します。

## Slide 15
設定の編集
(4)設定を編集する

## Slide 16
(4)設定を編集する
ホスト名: ラズパイの名称
分かりやすい名前(raspizero2wでいいよ)
ユーザー名: sshでログインするときの名前です(pi でもいいよ)
パスワード: パスワードです
(raspberry にすると、分かりやすい)
SSID: Windows11のモバイルホットスポットの
SSIDにします(piがいいよ)
パスワード: Windows11のモバイルホット
スポットのパスワードにします
(raspberryでいいよ)
WiFiを使う国: JPを選びます
タイムゾーン: Asia/Tokyo を選びます
キーボードレイアウト: jpを選びます
設定の編集

## Slide 17
(4)設定を編集する
SSHを有効化します。
「パスワード認証を使う」を選びます。
ここで、Raspberry Pi Imagerには、変なバグがあります。
Raspberry Pi Imagerを実行しているWindowsPCのユーザフォルダに、.sshフォルダがあると、「パスワード認証を使う」という選択が、無視されます。
「パスワード認証を使う」を選択している、していないにかかわらず、「公開鍵認証のみを許可する」が設定されます。
そして、このとき、ユーザのauthorization_keysが空欄や間違っていると、SSHログインができません。
設定の編集

## Slide 18
(4)設定を編集する
オプションは。そのままです
保存を押します
設定の編集

## Slide 19
OSの書き込み

## Slide 20
OSの書き込み

## Slide 21
OSの書き込み

## Slide 22
OSの書き込み
これが出たら、書き込み終了です。
ラズパイに刺してラズパイを起動できます。

## Slide 23
以 上