## Slide 1
ラズパイZeroにNode-REDのインストール

## Slide 2
先ず、アップデートします

## Slide 3
ラズパイに接続します。
右クリックスタートメニュから「ターミナル」を選びます。

## Slide 4
ラズパイに接続します。
ssh pi@raspizero2w と入力します。または、
ssh pi@192.168.137.15 と入力します。

## Slide 5
ラズパイを最新にアップテート
以下のコマンドを入力します。
sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade -y

## Slide 6
アップテート後の不要なファイルの削除
以下のコマンドを入力します。
sudo apt-get dist-upgrade -y;sudo apt-get autoremove -y;sudo apt-get autoclean

## Slide 7
ラズパイの再起動
以下のコマンドを入力します。
sudo reboot

## Slide 8
Node-REDのインストール

## Slide 9
Node-REDのインストール
ssh pi@raspizero2w ラズパイにssh接続します。
先ずは、関連ツールをインストールします。
sudo apt-get install build-essential

## Slide 10
Node-REDのインストール
bashを使って、Node-REDをインストールしていきます。
途中、入力を聞かれます。インストールに10分ほどかかります。
以下のコマンドを入力します。
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)

## Slide 11
Are you realy sure you want to do this ?と聞かれるので y を入力
Node-REDのインストール

## Slide 12
この後は、聞かれても入力なしで、インストール画面に切り替わります。
Node-REDのインストール

## Slide 13
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
/home/pi/.node-red/settings.js でいいので、エンターキーを押します。

## Slide 14
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
Yesなので、エンターキーを押します。

## Slide 15
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
Yesなので、エンターキーを押します。

## Slide 16
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
Username: pi
Password: raspberry
を入力しました。

## Slide 17
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
full access を選択なので、エンターキーを押します。

## Slide 18
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
No なので、エンターキーを押します。

## Slide 19
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
No なので、エンターキーを押します。

## Slide 20
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
flows.json でいいので、エンターキーを押します。

## Slide 21
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
フレーズを入れないで、エンターキーを押しました。後で編集可能です。

## Slide 22
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
デフォルトでいいので、エンターキーを押しました。

## Slide 23
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
デフォルトでいいので、エンターキーを押しました。

## Slide 24
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
Yes なので、エンターキーを押しました。

## Slide 25
インストールが終わると、質問コーナーです。
Node-REDのインストール
Yes なので、エンターキーを押しました。

## Slide 26
Node-REDの起動の設定

## Slide 27
Node-REDの起動設定
一度、ユーザ内で起動します。
node-red-pi
以下のコマンドを入力します。
この表示が出たら、[CTRL]-Cで実行を止めます。

## Slide 28
Node-REDの起動設定
rootで起動します。
sudo node-red-pi
以下のコマンドを入力します。

## Slide 29
Node-REDの起動設定
一度、ユーザ内で起動します。
この表示が出たら、[CTRL]-Cで実行を止めます。

## Slide 30
Node-REDの起動設定
自動起動にします。
以下のコマンドを入力します。
sudo systemctl enable nodered.service

## Slide 31
linuxのエディタnanoの勉強

## Slide 32
linuxのエディタnanoの勉強
commonフォルダにtext.txtファイルを作成します。
以下のコマンドを入力します。
nano common/text.txt

## Slide 33
linuxのエディタnanoの勉強
エディタの画面です。

## Slide 34
linuxのエディタnanoの勉強
ファイルの保存は、[CTRL] + o キーを押して、[ENTER]キーを押します。
編集の終了は、[CTRL] + x キーです。[Alt] + n キーで行番号を表示します。
とりあえず、これだけ覚えてください。

## Slide 35
linuxのエディタnanoの勉強
Windowsの共有フォルダのcommonに、nano作成した text.txtファイルができていることが分かります。

## Slide 36
root権限でのNode-RED起動設定

## Slide 37
root権限でのNode-RED起動設定
nanoエディタで、/lib/systemd/system/nodered.service を編集します。
sudo nano /lib/systemd/system/nodered.service
rootがユーザになるように設定します

## Slide 38
root権限でのNode-RED起動設定
11,12,13行目の3か所をroot用に書き換えます。
User=root
Group=root
WorkingDirectory=/root/.node-red/
書き換えたら、[CTRL] + o、[ENTER]、[CTRL] + x します。

## Slide 39
root権限でのNode-RED起動設定
rootでログインできるユーザを設定します。
/root/.node-red/settings.js ファイルを書き換えるのですが、
その前に、パスワードをハッシュ化する必要があります。
先ず、bcryptをインストールします。
sudo npm install bcrypt

## Slide 40
root権限でのNode-RED起動設定
nodeを使って、コマンドでパスワードのハッシュを作成します。
以下のコマンドを実行します。
raspberry がパスワードです。8はソルトです。
node -e "console.log(require('bcrypt').hashSync('raspberry', 8));"

## Slide 41
root権限でのNode-RED起動設定
出力された$から始まる文字列がハッシュ値です。
$2b$08$ier5pj2x4q3yHn9KPuz79.FMW/pyRaPRnuETjNW5tp4ge/bL/YXLW
このハッシュ値をパスワードのところに書き込みます。

## Slide 42
root権限でのNode-RED起動設定
nano エディタで /root/.node-red/settings.js を編集します。
sudo nano /root/.node-red/settings.js

## Slide 43
root権限でのNode-RED起動設定
76～83行目のコメントアウト(//)を削除します。

## Slide 44
root権限でのNode-RED起動設定
username: "pi",
password: "$2b$08$ier5pj2x4q3yHn9KPuz79.FMW/pyRaPRnuETjNW5tp4ge/bL/YXLW",
ユーザ名とパスワードを書き換えます。
書き換えたら、[CTRL] + o、[ENTER]、[CTRL] + x します。

## Slide 45
root権限でのNode-RED起動設定
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart nodered
Node-REDを再起動します。

## Slide 46
root権限でのNode-RED起動設定
sudo mkdir -p /etc/systemd/system/nodered.service.d
ラズパイ Zero 2Wを小メモリ起動設定(192MB)にする。
/etc/systemd/system/nodered.service.d フォルダを作成する。

## Slide 47
root権限でのNode-RED起動設定
sudo nano /etc/systemd/system/nodered.service.d/99-memory.conf
nano エディタで、/etc/systemd/system/nodered.service.d/99-memory.conf
を編集する。

## Slide 48
root権限でのNode-RED起動設定
[Service]
Environment=NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=192
nano エディタで、/etc/systemd/system/nodered.service.d/99-memory.conf
を編集する。
書き換えたら、[CTRL] + o、[ENTER]、[CTRL] + x します。

## Slide 49
root権限でのNode-RED起動設定
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart nodered
設定を書き換えたので、Node-REDを再起動します。

## Slide 50
root権限でのNode-RED起動設定
sudo reboot
全ての設定が終わりました。
システムを再起動して確認します。

## Slide 51
Node-REDを開きます

## Slide 52
Node-REDを開きます
ブラウザに、 http://raspizero2w:1880 を入力します。

## Slide 53
Node-REDを開きます
ユーザ名: pi
パスワード: raspberry
で、ログインできます。

## Slide 54
Node-REDを開きます
通知を有効にしました。

## Slide 55
Node-REDを開きます

## Slide 56
ラズパイのシステム終了

## Slide 57
ラズパイの仕様の確認
以下のコマンドを入力します。
sudo shutdown -h now
終了すると、ラズパイZERO 2 W の緑のLEDが消えます。